## Slide 1
개발 환경
HW,SW구성
구분 |  | 상세내용
S/W 개발환경 | OS | Windows
 | 개발환경(IDE) | Terminal, STM32CubeIDE, Microchip Studio
 | 개발도구 | STM32CubeIDE(주로 STM32 마이크로컨트롤러 개발에 사용) Microchip Studio(ATMega128개발에 사용)
 | 개발언어 | C/C++
 | 기타사항 | 노트북 이용
H/W 구성장비 | DC모터 | 로봇 하단부 제어
 | 엔코더 | 모터 회전수 측정
 | 배터리 24V | 로봇 전원부
 | HC05 | 블루투스
 | 부저 | 사용자 경고 알림
 | STM32F407 모터드라이버 [하단제어] | DC모터 제어 , 엔코더 , APP 데이터 수신
 | STM32F411 보드 [중앙제어] | UWB , 부저 데이터 수신 , 하단부 데이터 송신
 | ATMega128 보드 [APP제어] | 블루투스 데이터 수신 , APP 데이터 송신
 | ESP32_UWB | UWB센서 인터페이스

## Slide 2
개발 환경
주요기능
기능 | 설명 | 프로젝트실물사진
추종 | UWB센서 3개를 사용하여 1개는 tag, 2개는 anchor기능을 입혀 anchor기능 2개를 로봇에 부착하여 사용자가 소지한 tag의 거리 측정하여 거리에 따른 DC모터 제어를 통한 추종모드개발 | 
앱 제어 | 핸드폰의 APP을 이용하여 로봇을 제어하는 모드 개발 | 
의료용품 보관 | 로봇이 의료용품을 안전하게 보관하고 운반하기 위한 의료용품 적재 공간 탑재 | 

## Slide 3
개발 환경
HW 설계도

## Slide 4
개발 환경
기능 설계도

## Slide 5
개발 프로그램 설명
흐름도
시작
APP_ON
버튼 눌렀는지?
APP버튼 대기
파워 버튼
눌렀는지?
YES
YES
방향 버튼
눌렀는지?
YES
모터 방향
속도 제어
NO
추종대상감지
감지
했는지?
추종대상과
거리5cm이상?
정지
NO
NO
YES
정지
NO
YES
2개의
거리데이터
차이가0.3이상?
우측바퀴 회전 UP
YES
2개의
거리데이터
차이가 -0.3이하?
NO
YES
좌측바퀴 회전 UP
직진주행
NO
NO

## Slide 6
개발 프로그램 설명
SW아키텍쳐
ESP32[UWB]
Input
-DWM1000
-DWM1000
Output
-UART
-UART
STM32F411[추종 제어기]
Input
-UART1_RX
-UART6_RX
Control
-Packet_UWB
-MOTOR_Control
-insertIntoRawArray
STM32F407[MOTOR_DRIVE 및 중앙 제어기]
Input
-UART5_RX
-UART4_RX
-TIM3
-TIM1
Control
-UWB_RX_buf[]
-APP_RX_buf[]
-ENCODER1
-ENCODER2
UWB_R
UWB_L
Output
-UART1_TX
-TIM_CHANNEL1
Output
-PWM_L
-PWM_R
-dir_motor_L
-dir_motor_R
추종모드 데이터 전송
ATMega128[APP 제어기]
Input
-UART0_RX
Control
-UART_init
-HC05_Command
-typedef steering
-typedef steering_packet
-TX_Packet
Output
-UART1_TX
Bleutooth
Input
-HC05
Output
-UART
APP모드 데이터 전송

## Slide 7
개발 프로그램 설명
로봇 조종모드
APP 실제 화면 구성
좌회전
후진
전진
우회전
조종모드OFF
추종모드ON
스피드UP
스피드DOWN
조종모드ON
추종모드OFF